Техническая спецификация установка фототерапевтическая CHS-PU-34

Назначение: применяется для лечения желтухи новорожденных. Особенности: четыре флуоресцентных лампы, гарантируя холодное комфортабельное освещение при минимальном воздействии на глаза. Широкая станина с колесами обеспечивает мобильность, возможность изменить высоту и уровень наклона лампы. Вес аппарата составляет 25кг. Верхний корпус может регулироваться по высоте и уровням наклона.

Техническая характеристика: Размеры: 620см (ширина) х 54см (глубина) 50см (ширина) х 56,5см (глубина) 123,5см-178,5см (высота) Лампа неультрофиолетовая: 4 шт. Источник питания: 220 В, 60 Гц. Мощность: 90 Вт. Датчик работы часов: 0 ~ 999 часов. Колеса: 4 шт. Наклон корпуса: ±45°. Вес нетто: 25 кг.

Комплектация: Установка фототерапевтическая CHS-PU-34: 1 шт. Маска для глаз: 1 шт. Шторы: 1 шт.