| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать палатная медицинская | шт | 50 | 105000 | 525000 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельдыби 285

Техническая характеристика

Спинки кровати металлические. Ложе выполнено из металлического перфарированного   листа толщиной  1,1мм. Каркас выполнен из металлического профиля толщиной 1,5-2,00мм, Металлические части кровати покрыты полиэфирной порошковой краской белого цвета (RAL 9016) с использованием технологии антибактериальной защиты, которая распыляется в электростатическом поле и оплавляется в печи при температуре 120°C. Покрытие не вызывает аллергии и позволяет обрабатывать поверхности дезинфицирующими растворами.

В основании ножек пластиковые круглые заглушки, которые устойчивы к скольжению и не повреждают поверхность пола.

Боковые ограждения быстросъемные, состоят из левого и правого ограждения (одинаковые для обеих сторон кровати), которые устанавливаются сбоку кровати в соответствующие гнезда ложа  . Боковое ограждение бесступенчато регулируется по высоте и фиксируется в любом положении специальным сварным крепежом

Дополнительное оснащение. Матрац выполнен из эластичного пенного полиуретана  8см 22/25кг/куб плотностью и обтянут чехлом  изготовленным  из клеенки на тканевой основе, которая представляет собой тканевую основу с нанесенным на нее поливинилхлоридным покрытием, водонепроницаемая, легко очищаемая.  Поливинилхлоридное покрытие обеспечивает клеенке стойкость к различным кислотам и щелочам. Кленка изготавливается на основе полиэфирной ткани. Чехол изготавливается на застежках типа "молния" для удобства санитарной обработки.

Размер 1950х800х750

Номинальная нагрузка – 150 кг