| № | Наименование и характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система анализа крови | шт | 1 | 4200 000 | 4200 000 |
|  | 4200 000 |

Место поставки: г.Талдыкорган ул.Ескельды би 285

Техническая характеристика

| Наименование | Техническая характеристика |
| --- | --- |
| Система анализа крови | Система использует технологию измерительных карт с встроенным микропроцессором. Система имеет возможность подключения к действующей информационной системе при помощи интегрированного Wi-Fi. Данные передаются со считывателя в мобильный компьютер с помощью Bluetooth, где они выводятся на экран и сохраняются в памяти и затем они могут быть переданы на распечатку через мобильный Bluetooth принтер. 1) использование технологии измерительных карт с встроенным микропроцессором 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора. 7) мобильный компьютер может осуществлять сканирование штрих-кода каждой карты перед проведением анализа. Измеряемые параметры: pH (диапазон измерений 6,5-8,0 pHunits), pCO2 (диапазон измерений 5-250 mmHg), pO2 (диапазон измерений 65-750 mmHg), Na (диапазон измерений 85-180 mmol/L), K (диапазон измерений 1,5-12 mmol/L), iCa (диапазон измерений 0,25-4 mmol/L), Glu (диапазон измерений 20-700 mg/dL), Lac (диапазон измерений 0,3-20 mmol/L), Hct (диапазон измерений 10-75 %PCV) Расчетные параметры: TCO2 (диапазон измерений 1-85 mmol/L), HCO3 (диапазон измерений 1-85 mmol/L), BE(ecf) (диапазон измерений 30-+30 mmol/L), BE(b) (диапазон измерений 30-+30 mmol/L), sO2 (диапазон измерений 0-100%), Hb (диапазон измерений 3,3-25 g/dL). Физические параметры считывателя тест карт: длина – не более 215 мм, ширина – не более 85 мм, высота – не более 50 мм, вес – не более 500 г. Физические параметры устройства обработки и хранения информации: длина – не более 150 мм, ширина – не более 80 мм, высота – не более 30 мм, вес – не более 400 г. Физические параметры одноразовых тест-карт: длина – не более 90 мм, ширина – не более 60 мм, высота - не более 2 мм, вес – не более 10 грамм; Время проведения анализа: не более 60 секунд Нужный для анализа объём образца крови: не более 100 микролитров Комплектация: 1.ЕросReader - считыватель тест карт; 2.EpocHost2 - устройство обработки и хранения информации; 3.Мобильный чековый принтер. |