Кислородный концентратор с ингалятором.

Производит 3 литра кислорода в минуту с концентрацией более 90%

Техническая спецификация:

Назначение: бытовой/профессиональный источник чистого кислорода,

Регулировка потока: 0.5～5 л/мин.

Концентрация кислорода / поток:

≥90% / 3 литра в минуту,

≥50% / 5 литра в минуту.

Скорость подачи воздуха: 10-15 л/мин.

Давление кислорода: 0.04~0.05МПа (0.4-0.5 Атм).

Питание: 220 В, 50 Гц.

Потребление тока: 320 ВА.

Размеры: 470мм × 285мм × 556 мм.

Вес: 24 кг.

Температура эксплуатации: +10 ÷ +35 ºС

Уровень шума: ≤55dB(A).

Сигнализация: звуковая об отключении питания.

Световая: об аварии/ неисправности.

Обратный таймер: да.

Электрический класс безопасности: II class B type.

Рабочая система: рассчитана для продолжительной работы.

Устанавливать и эксплуатировать только вдали от воспламеняемых предметов и источников огня.

Нормальные рабочие условия:

Температурный диапазон: 10ᵒС-35ᵒС

Относительная влажность: 20%-60%

Атмосферное давление: 86кПа-106кПа

Комплект включает: канюля кислородная, увлажнитель кислорода, набор для ингаляций.

Дополнительные аксессуары: канюля, маска с трубкой, коктейлер, бар кислородный, фильтр концентратора, набор ручной дыхательный для реанимации.

Комплектация:

Концентратор кислорода в сборе ― 1 шт.

Канюля носовая ― 2 шт.

Набор для ингаляций ― 1 шт.

Инструкция по эксплуатации ― 1 экз.

Особенности:

Полностью пластмассовый корпус — безопасный и надежный.

Удобная функция отключения на основе таймера.

Дополнительная защита с помощью предохранительного клапана избыточного давления.

Функция предупреждения об аварийном отключении питания звуковым сигналом.

Компрессор с тепловой защитой, обеспечивающей безопасность компрессора и концентратора.

Шнур питания, носовая канюля для кислорода, а также другие принадлежности могут храниться в специальной коробке концентратора. Низкий уровень шума. Наличие дополнительного выхода воздуха для подачи воздуха на устройство для ингаляции (распыления).

Назначение:

Концентратор кислорода позволяет получать кислород высокой концентрации 87- 96% при помощи молекулярной фильтрации окружающего воздуха физическим путем, не нарушая нормального объема содержания кислорода в окружающем воздухе, а также позволят производить сеансы аэрозольной ингаляции лекарственных средств. Его производительности достаточно для проведения сеансов профилактической кислородо-терапии и для приготовления кислородных коктейлей при помощи спум-миксера, пенообразователя, на основе смесей. А также он позволяет проводить аэрозольную ингаляцию.

Подходит для работы с коктейлерами на основе спум-миксеров и пенообразователей, аромастанциями.

Срок службы 10 лет .