| № | Наименование изделий медицинского назначения и медицинского оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная сумма в тенге | Место поставки | Срок и условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор электродов грудных педиатрический к ЭКГ CARDIOFAX 6 канальный ECG-9020K/ ECG-9022K. «АЛЬТОН» переносный ЭК ЗТ 12-03 | набор | 1 | 30000,00 | г. Талдыкорган, ул. Ескельды би 285 | В течений 5 календарных дней со дня заявки заказчика |
| 2 | Набор электродов для конечностей педиатрический к ЭКГ CARDIOFAX 6 канальный ECG-9020K/ ECG-9022K. «АЛЬТОН» переносный ЭК ЗТ 12-03 | набор | 1 | 30000,00 |  |  |
| 3 | Пульсоксиметр | шт | 2 | 2400 000,00 |  |  |
| Техническая спецификация пульсоксиметра Усовершенствованная технология SpO2 Технология PureSET SpO2(Насыщенность периферийным кислородом) Усредняющая (4/8/12/16) SpO2 Технология Защита от артефакта движения Точность во время низкой перфузии Настольный дисплей со штативом Двойное преимущество: Широкий дисплей настольного переносного оксиметра Режим отображения: Селективный Плетизмографмческий режим и Цифровой Режим Переносной Работает до 10 часов с батареей Вес-1.3 кг Примечание Память -до 72 часов Многоязыковой - 6 языков последовательный интерфейс RS-232 SpO2 (Насыщенность периферийным кислородом) Диапазон SpO2 0 ~ 100% Точность SpO2 70 - 100 % +/- 2 % SpO2 Усреднение 4 / 8 / 12 / 16 Диапазон частоты пульса 20 - 300 bpm Точность частоты пульса 20 - 300 bpm +/- 2 % Предел сигнализации SpO2 Высокий диапазон 100 % ~ 36 %: Регулировка на 1 % Низкий диапазон 35 % ~ 99 % : Регулировка на 1 % Частота пульса Высокий диапазон 250 ~ 26 BPM: Регулировка на 1 BPM Низкий диапазон 25 ~ 249 BPM : Регулировка на 1 BPM Опция отключения сигнализации продолжительность 30-60-90-120 сек Питание Адаптер подача 100 - 240 V 50/60Hz Выходная мощность DC 12 V, 850 mA Энергопотребление 30W Тип батареи Литий-ионовая Время зарядки 5 часов Время работы 10 часов Размер упаковки220 x 92 x 100 Милиметров |