Приложение №1

| Код | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5090.400 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 2.0x400 | 5 | 38 200 | 191 000 | Эластичные интрамедуллярные стержни для детей, предназначены для лечения переломов костей нижних конечностей у детей и миниатюрных пациентов, верхних конечностей у всех пациентов не зависимо от возраста. Используются так же в костях с узким костномозговым каналом. Эластичные стержни используемые у детей не должны мешать росту кости у детей. Представляет собой гладкий круглый стержень, один из концов которого приплюснут и Г-образно изогнут под углом 120° для погружной фиксации в метаэпифизе поврежденной кости, величина отклонения должна варьироваться в диапазоне 2,5- 6 мм от оси стержня (для беспрепятственного прохождения по интрамедуллярному каналу), второй конец должен быть круглый для погружной фиксации в слепой винт соответствующего диаметра 5,0х15мм и 7,5х28мм. Должен поставляться в следующих вариантах типоразмеров диаметр/длина: 2,0х400мм; 2,5х400мм; 3,0х400мм; 3,5х400мм; и 4,0х400мм. Все стержни, начиная с размера 2,5 мм, должны иметь печатную маркировку на теле имплантата с указанием артикула, серии, размера имплантата. Цветовая маркировка стержней желтым, коричневым, бирюзовым, синим и розовым цветом, соответственно каждому диаметру стержня. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии, и должны иметь соответствующее заключение от производителя. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. |
| 3.5091.400 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 2.5x400 | 5 | 38 200 | 191 000 |  |
| 3.5092.400 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 3.0x400 | 5 | 38 200 | 191 000 |  |
| 3.5093.400 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 3.5x400 | 5 | 38 200 | 191 000 |  |
| 3.5094.400 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 4.0x400 | 5 | 38 200 | 191 000 |  |
| 3.5088.050 | Винт слепой | 10 | 10 713 | 107 130 |  |
| 3.5088.075 | Винт слепой | 15 | 10 713 | 160 695 |  |
| 1.2035.006 | Проволока серкляжная, сталь 0,6мм/10м | 3 | 4 996 | 14 988 | Проволока серкляжная 0,6мм/10м и 0,8мм/10м – Проволока серкляжная cлужит для компрессии переломов. Диаметр проволоки 0,6мм, и 0,8мм - длинна 10 мм. Проволока скручена в моток круглой формы. Диаметр матка 75-85 мм. Проволока имеет повышенную эластичность. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. |
| 1.2035.008 | Проволока серкляжная, сталь 0,8мм/10м | 3 | 4 996 | 14 988 |  |
| 3.4022.805 | 4.5ChLP пластина реконструктивная прямая 5отв. | 20 | 21 263 | 425 260 | Пластина реконструктивная - Пластина прямая. Углубления на боковой поверхности. Толщина пластины 2,3мм. Длина пластины L-102мм и 130мм, ширина пластины 11мм, ширина на уровне углублений 7,5мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. На расстоянии 4,5мм от каждого конца пластины расположены отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера, на расстоянии 9мм от каждого конца пластины расположены 5 и 7 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, на расстоянии 23мм от каждого конца пластины расположены 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5мм позволяющие провести компрессию на промежутке 2мм. Между двумя компрессионными отверстиями находится 2 отверстия с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм на расстоянии 37мм от конца пластины, расстояние между отверстиями 14мм. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; |
| 3.4022.807 | 4.5ChLP пластина реконструктивная прямая 7отв. | 20 | 23 969 | 479 380 |  |
| 3.1289.020 | 5.0ChLP винт 3.5x20H | 40 | 4 235 | 169 400 | винт блокирующий 3,5 - Винт длиной 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. |
| 3.1289.022 | 5.0ChLP винт 3.5x22H | 40 | 4 235 | 169 400 |  |
| 3.1289.024 | 5.0ChLP винт 3.5x24H | 40 | 4 235 | 169 400 |  |
| 3.1289.026 | 5.0ChLP винт 3.5x26H | 40 | 4 235 | 169 400 |  |
| 3.1289.028 | 5.0ChLP винт 3.5x28H | 40 | 4 235 | 169 400 |  |
| 3.1289.030 | 5.0ChLP винт 3.5x30H | 40 | 5 020 | 200 800 |  |
|  |  |  |  | 3 205 241 |  |